Рекурсивные фрагменты, моделирующие тепловой процесс:

t=t+2.5*(ism!-ism)

Это простейшая по своей организации рекурсия, однако работает достаточно быстро и надежно.

** Рекурсивный расчет, где ism! - известная или заданная энтальпия смеси; ism - энтальпия, расчитанная (как сумма энтальпий компонентов смеси) по скользящему значению t; 2.5 - коэфф при di (меньше 2.5 - сходиться будет дольше, больше - может пойти вразнос)

Вид фрагмента (сам фрагмент - программу расчета - см. в прилагаемом файле RASCET'.xls):

| a_N2 | a_O2 | ism! | i_N2 | i_O2 | ism | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 0,2 | 32 | 31,892 | 32,43 | 32 | 103,05 |

* a - доля; i - энтальпия; t - рекурсивное значение t в оС. Входные данные a_O2 и ism!, остальное - результаты расчетов. После ввода данных надо несколько раз нажать F9.

Более полный рекурсивный фрагмент:

* При копировании или корректировке фрагмента рекомендуется задать ism!=0, чтобы избежать сбоев.

| a_N2 | a_H2O | a_CO2 | a_O2 | dZ | ism! |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 30 | 33,009 |  |
| i_N2 | i_H2O | i_CO2 | i_O2 | iZ | ism | t |
| 30,945 | 35,963 | 40,651 | 31,457 | 18,011 | 33,009 | 100 |

* dZ - концентрация золы в г на нм3 чистой (не включающей золу) газовой смеси.

Работающие рекурсивные фрагменты см. в файле RASCET'.xls, полная модель работы котла – в файле MK_3G.XLS.

Ниже приведены аппроксимирующие формулы для фрагментов и исходные справочные данные для построения аппроксимаций.

Для продуктов сгорания саратовского газа в сухом воздухе:

t=-17.5+3.51*ig+38.864*av^-0.5-0.30038*ig*av^-0.5+0.0044766*ig^2-23.072/av-5.8066E-05*ig^2/av-0.010324*ig^1.9

** dY=0.7; ig=ism, av -избыток воздуха. Диапазон t=0..2500 oC, av=1..2.5 (здесь и далее dY означает погрешность аппроксимации определяемой величины)

Для продуктов сгорания саратовского газа во влажном воздухе:

t=-17.5+3.51*ig+38.864*av^-0.5-0.30038*ig*av^-0.5+0.0044766*ig^2-23.072/av-5.8066E-05*ig^2/av-0.010324*ig^1.9+@if(ig<200,1.6-1.87*ig^0.3+0.2012*av-21.75*r_H2Ov+0.302*ig^0.6,-0.19-0.0006295*ig+0.7193*av^-0.4+41.38*r_H2Ov-0.4254*ig*av

** dY=0.5; ig=ism, av -избыток воздуха, r_H2Ov влажность (объемная доля влаги) воздуха. Диапазон t=0..2500 oC, av=1..2.5, r_H2Ov=0..0.04

* Поправка на влажность t=t+dtr; dtr=@if(ig<200,1.6-1.87*ig^0.3+0.2012*avt-21.75*r_H2Ov+0.302*ig^0.6,-0.19-0.0006295*ig+0.7193*avt^-0.4+41.38*r_H2Ov-0.4254*ig*avt^-0.4*r_H2Ov)

Для продуктов сгорания среднего состава и атм давления приведены коэф вязкости у м2/сек, а для пара и воды - коэф динамич вязкости   m кг*сек/м2.     y=9.81*m*v м2/сек,  где v - уд объем м3/кг.

Приведены также коэффициенты теплопроводности h ккал/(м*час*град) и критерий  физических свойств      Pr=3600*y*Cp*Y/h   где Cp - истинная теплоемкость ккал/(кг*град), Y - уд вес, кг/м (*Стр. 16 и 22)

| t | ---- Воздух ---- | -Дым газ ср состава | --Природ газ (Саратовский) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | y*10^6 | h*10^2 | Pr | y*10^6 | h*10^2 | Pr | y*10^6 | h*10^2 | Pr |
| 0 | 13,3 | 2,1 | ~0.71 | 12,2 | 1,96 | 0,72 | 13,6 | 2,51 | 0,735 |
| 100 | 23 | 2,76 | ~0.71 | 21,5 | 2,69 | 0,69 | 23,5 | 3,62 | 0,734 |
| 200 | 34,8 | 3,38 | ~0.71 | 32,8 | 3,45 | 0,67 | 36 | 4,77 | 0,763 |
| 300 | 48,2 | 3,96 | ~0.71 | 45,8 | 4,16 | 0,65 | 50,2 | 5,98 | 0,797 |
| 400 | 63 | 4,48 | ~0.71 | 60,4 | 4,9 | 0,64 | 67 | 7,21 | 0,836 |
| 500 | 79,3 | 4,94 | ~0.71 | 76,3 | 5,64 | 0,63 | 85,9 | 8,49 | 0,862 |
| 600 | 96,8 | 5,36 | ~0.71 | 93,6 | 6,38 | 0,62 | 107 | 9,79 | 0,886 |
| 700 | 115 | 5,77 | ~0.71 | 112 | 7,11 | 0,61 | 130 | 11,1 | 0,904 |
| 800 | 135 | 6,17 | ~0.71 | 132 | 7,78 | 0,6 | 154 | 12,4 | 0,917 |
| 900 | 155 | 6,56 | ~0.71 | 152 | 8,61 | 0,59 | 180 | 13,8 | 0,925 |
| 1000 | 178 | 6,94 | ~0.71 | 174 | 9,37 | 0,58 | 207 | 15,2 | 0,928 |
| 1100 | 199 | 7,31 | ~0.71 | 197 | 10,1 | 0,57 |  |  |  |
| 1200 | 223 | 7,67 | ~0.71 | 221 | 10,8 | 0,56 |  |  |  |
| 1300 |  |  | ~0.71 | 245 | 11,6 | 0,55 |  |  |  |
| 1400 | 273 | 8,58 | ~0.71 | 272 | 12,4 | 0,54 |  |  |  |
| 1500 |  |  | ~0.71 | 297 | 13,2 | 0,53 |  |  |  |
| 1600 | 328 | 9,27 | ~0.71 | 323 | 14 | 0,52 |  |  |  |

Сред состав дым газов соответствует r_H2O=0.11 и r_CO2=0.13, где r - объем  ные доли H2O и CO2, равные их парциальным давлениям при P=1ата

yv=10^-6*(5.3+0.02297*t-5.1285E-08*t^2)^1.55

* y воздуха ! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

ydg=10^-6*(4.946+0.022932*t+2.0243E-08*t^2)^1.55

* y дым газа! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

hv=10^-2*(2.077+0.0075206*t-4.9483E-06*t^2+2.9184E-09*t^3-6.2615E-13*t^4)

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

hdg=10^-2*(1.96+0.007372*t-3.5797E-08*t^2-5.117E-11*t^3+8.3849E-14*t^4)

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

Pr=0.7779-0.0017444*(t+100)^0.8+8.2554E-06*(t+100)^1.6-2.2403E-08*(t+100)^2.4+2.1324E-11*(t+100)^3.2

* t=0..1600 oC; dY=0.001 ! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур

Prv=~0.71

Для природ (Саратовского) газа при t=0..1000 oC:

ysg=10^-6*(13.78+0.14085*t^0.8+0.0025047*t^1.6)

* Есть незначительные искажения в обл. t=0..10 oC

hsg=10^-2*(2.487+0.011246*t+1.4709E-06*t^2)

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

Prsg=0.73507-0.0038235*t^0.6+0.00027326*t^1.2-2.6067E-06*t^1.8

* Hе исключены некоторые искажения в обл. t=0..100 oC (область неопределенности)

ydg=ydg*My, где поправочный коэф My=f(r_H2O,t):

* Стр. 15, фиг. 1а

| t | r_H2O | My | r_H2O | My | r_H2O | My | r_H2O | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,02 | 0,98 | 0,05 | 1,004 | 0,1 | 1,0035 | 0,15 | 0,999 |
| 200 | 0,02 | 0,96 | 0,05 | 0,987 | 0,1 | 1,0024 | 0,15 | 1,0025 |
| 400 | 0,02 | 0,95 | 0,05 | 0,98 | 0,1 | 1,0013 | 0,15 | 1,0062 |
| 600 | 0,02 | 0,945 | 0,05 | 0,975 | 0,1 | 1 | 0,15 | 1,01 |
| 800 | 0,02 | 0,94 | 0,05 | 0,9715 | 0,1 | 0,9987 | 0,15 | 1,013 |
| 1000 | 0,02 | 0,938 | 0,05 | 0,97 | 0,1 | 0,9975 | 0,15 | 1,015 |
| 1200 | 0,02 | 0,936 | 0,05 | 0,969 | 0,1 | 0,996 | 0,15 | 1,0157 |
| 1400 | 0,02 | 0,9345 | 0,05 | 0,9685 | 0,1 | 0,9944 | 0,15 | 1,015 |
| 1600 | 0,02 | 0,9335 | 0,05 | 0,9678 | 0,1 | 0,993 | 0,15 | 1,014 |
| t | r_H2O | My | r_H2O | My | r_H2O | My |  |  |
| 0 | 0,2 | 0,98 | 0,25 | 0,965 | 0,29 | 0,9547 |  |  |
| 200 | 0,2 | 0,996 | 0,25 | 0,988 | 0,29 | 0,98 |  |  |
| 400 | 0,2 | 1,007 | 0,25 | 1,005 | 0,29 | 1,002 |  |  |
| 600 | 0,2 | 1,017 | 0,25 | 1,0187 | 0,29 | 1,021 |  |  |
| 800 | 0,2 | 1,025 | 0,25 | 1,032 | 0,29 | 1,039 |  |  |
| 1000 | 0,2 | 1,029 | 0,25 | 1,039 | 0,29 | 1,048 |  |  |
| 1200 | 0,2 | 1,03 | 0,25 | 1,041 | 0,29 | 1,051 |  |  |
| 1400 | 0,2 | 1,0305 | 0,25 | 1,0417 | 0,29 | 1,051 |  |  |
| 1600 | 0,2 | 1,03 | 0,25 | 1,0415 | 0,29 | 1,05 |  |  |

Аналогично hdg=hdg*Mh

* Стр. 15, фиг. 1б

| t | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,03 | 0,97 | 0,05 | 0,985 | 0,07 | 0,992 | 0,11 | 1 |
| 200 | 0,03 | 0,947 | 0,05 | 0,967 | 0,07 | 0,98 | 0,11 | 1 |
| 400 | 0,03 | 0,929 | 0,05 | 0,9524 | 0,07 | 0,9725 | 0,11 | 1 |
| 600 | 0,03 | 0,914 | 0,05 | 0,9435 | 0,07 | 0,966 | 0,11 | 1 |
| 800 | 0,03 | 0,904 | 0,05 | 0,938 | 0,07 | 0,9605 | 0,11 | 1 |
| 1000 | 0,03 | 0,897 | 0,05 | 0,9335 | 0,07 | 0,957 | 0,11 | 1 |
| 1200 | 0,03 | 0,892 | 0,05 | 0,931 | 0,07 | 0,9545 | 0,11 | 1 |
| 1400 | 0,03 | 0,89 | 0,05 | 0,93 | 0,07 | 0,953 | 0,11 | 1 |
| 1600 | 0,03 | 0,889 | 0,05 | 0,93 | 0,07 | 0,953 | 0,11 | 1 |
| t | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh |
| 0 | 0,15 | 1,003 | 0,19 | 1,011 | 0,21 | 1,013 | 0,25 | 1,017 |
| 200 | 0,15 | 1,012 | 0,19 | 1,029 | 0,21 | 1,035 | 0,25 | 1,0487 |
| 400 | 0,15 | 1,0195 | 0,19 | 1,04 | 0,21 | 1,05 | 0,25 | 1,068 |
| 600 | 0,15 | 1,025 | 0,19 | 1,0497 | 0,21 | 1,0605 | 0,25 | 1,08 |
| 800 | 0,15 | 1,0285 | 0,19 | 1,0565 | 0,21 | 1,0695 | 0,25 | 1,09 |
| 1000 | 0,15 | 1,0295 | 0,19 | 1,0592 | 0,21 | 1,0731 | 0,25 | 1,095 |
| 1200 | 0,15 | 1,03 | 0,19 | 1,06 | 0,21 | 1,076 | 0,25 | 1,0987 |
| 1400 | 0,15 | 1,03 | 0,19 | 1,06 | 0,21 | 1,076 | 0,25 | 1,0993 |
| 1600 | 0,15 | 1,03 | 0,19 | 1,06 | 0,21 | 1,074 | 0,25 | 1,1 |

Аналогично Prdg=Prdg*Mpr

* Стр. 15, фиг. 1в

| r_H2O | 0 | 0,072 | 0,11 | 0,163 | 0,21 | 0,25 | 0,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mpr | 0,944 | 0,98 | 1 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,107 |

Mpr=0.94395+0.51373*r_H2O-0.30885*r_H2O^2+2.37285*r_H2O^3

My=0.96196-0.17372*@Exp(-0.0005*t)-0.3112*r_H2O^0.3+1.3114*@Exp(-0.0005*t)*r_H2O^0.3-0.32137*@Exp(-0.001*t)+0.30495*r_H2O^0.6-1.3793*@Exp(-0.001*t)*r_H2O^0.6+0.30708*@Exp(-0.0015*t)

Mh=0.71538+0.19381*@Exp(-0.002*t)+1.1911*r_H2O^0.5-0.55292*@Exp(-0.002*t)*r_H2O^0.5-0.01103*@Exp(-0.004*t)-1.4397*r_H2O+0.020275*@Exp(-0.004*t)*r_H2O+1.242*r_H2O^1.5

Для котлов под давлением:   yp=y/p м2/сек

Коэффициент динамической вязкости m, теплопроводность h и парахор Pr пара на линии насыщения:

* Стр. 17-21

| t | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m*10^6 | 2,03 | 2,1 | 2,17 | 2,24 | 2,33 | 2,44 | 2,57 | 2,71 |
| h*10^2 | 4,72 | 5,01 | 5,39 | 5,88 | 6,46 | 7,1 | 8 | 9,2 |
| Pr | 1,85 | 1,99 | 2,13 | 2,28 | 2,51 | 2,86 | 3,34 | 4,03 |
| P | 65,46 | 75,92 | 87,61 | 100,64 | 115,12 | 131,18 | 148,96 | 168,63 |
| v" | 0,0301 | 0,0255 | 0,0216 | 0,0183 | 0,0155 | 0,013 | 0,0108 | 0,0088 |
| i" | 663,9 | 660,7 | 656,6 | 651,4 | 644,9 | 636,7 | 626,2 | 612,5 |
| r | 368,5 | 352,6 | 335,4 | 316,5 | 295,7 | 272,2 | 245,3 | 213,3 |
| i' | 295,4 | 308,1 | 321,2 | 334,9 | 349,2 | 364,5 | 380,9 | 399,2 |

m,кг*сек/м2

h,ккал/(м*час*град)

Объем пара м3/кГ на линии насыщения по Вукаловичу 1958г

Энтальпия пара ккал/кГ на линии насыщения по Вукаловичу 1958г

Теплота парообразования ккал/кГ на линии насыщения по Вукаловичу 1958г

Энтальпия воды ккал/кГ на линии насыщения по Вукаловичу 1958г

Аппроксимация:

m=10^-6*(-13.354+0.153*t-0.00052695*t^2+6.3131E-07*t^3)

h=10^-2*(143.82+4.47975E-16*@Exp(0.1*t)-17.458*t^0.5+0.54651*t)

Pr=-173.9673+1.776*t-0.00601645*t^2+6.8434E-06*t^3

t=87.152+41.4582*P^0.4-0.984894*P^0.8

t=193.897+1.6984*P-0.0066353*P^2+1.21825E-05*P^3

v"=-0.011137+0.13634*P^-0.5+1.59725/P

i"=675.292-0.019276*P^1.5-4.2803E-06*P^3

r=486.837-2.1662*P+0.0069007*P^2-2.1787E-05*P^3

i'=161.307+6.16086*P^0.8-0.0626355*P^1.6+0.000426786*P^2.4

Коэффициент динамической вязкости m, теплопроводность h и парахор Pr воды:

* Стр. 17-21; энтальпия воды ккал/кГ по Вукаловичу 1958г

| t | P | m*10^6 | h*10^2 | Pr | i | P | m*10^6 | h*10^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 80 | 29 | 59,1 | 1,73 | 101,4 | 100 | 29 | 59,3 |
| 150 | 80 | 19,2 | 59,4 | 1,17 | 152 | 100 | 19,2 | 59,6 |
| 200 | 80 | 14,1 | 57,6 | 0,92 | 204,1 | 100 | 14,1 | 57,8 |
| 250 | 80 | 11,3 | 53,3 | 0,86 | 259,3 | 100 | 11,4 | 53,7 |
| 300 | 80 |  |  |  |  | 100 | 9,3 | 46,6 |
| 340 | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| t | Pr | i | P | m*10^6 | h*10^2 | Pr | i |  |
| 100 | 1,72 | 101,8 | 150 | 29,1 | 59,5 | 1,72 | 102,7 |  |
| 150 | 1,16 | 152,3 | 150 | 19,3 | 59,8 | 1,16 | 153,1 |  |
| 200 | 0,92 | 204,3 | 150 | 14,2 | 58,1 | 0,91 | 204,8 |  |
| 250 | 0,86 | 259,3 | 150 | 11,5 | 54,2 | 0,85 | 259,3 |  |
| 300 | 0,95 | 320,7 | 150 | 9,42 | 47,3 | 0,92 | 319,3 |  |
| 340 |  |  | 150 | 7,94 | 39,3 | 1,38 | 380,8 |  |

Аппроксимация:

m=10^-6*(129.846-10.817*t^0.6+0.34021*t^1.2-0.0037766*t^1.8+0.0018589*P)

h=10^-2*(54.646+0.075678*t-0.00012508*t^2-6.0067E-07*t^3-0.10783*t*P^-0.5)

Pr=3.0416-0.0011505*t^1.6+2.3778E-07*t^3.2-2.2705E-11*t^4.8+8.4851E-16*t^6.4-4.045E-08*t^1.6*P

i=26.37+0.080878*t^1.5-8.5314E-06*t^3+7.5664E-10*t^4.5+0.031721*P-9.2682E-06*t^1.5*P

* dY=0.35; R=0.999989

i=23.875+0.13488*t^1.4-0.00663337*P+1.14255E-05*t^1.4*P-2.24882E-05*t^2.8+9.69204E-05*P^2-3.83384E-11*t^2.8*P^2+3.73312E-09*t^4.2

** По ф-лам "ВТИ", диапазон Р=80..120 кгс/см2; dY=0.06, R=1.

t=7.058+0.37694*i'^1.2-8.7402E-05*i'^2.4+5.2177*10^12*i'^-4*P^-2

* dY=0.2; диапазон по t от 150 оС и выше, по Р - от 80 до 140 ата, но в пределах данной точности t от Р почти не зависит

tnas=193.897+1.6984*P-0.0066353*P^2+1.21825E-05*P^3

* tнасыщения используется для контроля получаемых или вводимых данных.

Коэффициент динамической вязкости m, теплопроводность h и парахор Pr пара:

* Стр. 17-21

| t | P | m*10^6 | h*10^2 | Pr | P | m*10^6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 | 80 | 2,88 | 6,4 | 0,96 | 100 | 2,97 |
| 500 | 80 | 2,97 | 6,57 | 0,95 | 100 | 3,05 |
| 520 | 80 | 3,06 | 6,77 | 0,94 | 100 | 3,13 |
| 540 | 80 | 3,15 | 6,96 | 0,93 | 100 | 3,22 |
| 560 | 80 | 3,24 | 7,17 | 0,93 | 100 | 3,31 |
| t | h*10^2 | Pr | P | m*10^6 | h*10^2 | Pr |
| 480 | 6,65 | 0,98 | 150 | 3,06 | 7,41 | 1,02 |
| 500 | 6,81 | 0,96 | 150 | 3,14 | 7,52 | 1 |
| 520 | 7 | 0,95 | 150 | 3,21 | 7,67 | 0,98 |
| 540 | 7,17 | 0,94 | 150 | 3,29 | 7,81 | 0,96 |
| 560 | 7,38 | 0,93 | 150 | 3,37 | 7,98 | 0,95 |

m=10^-6*(2.097+5.3071E-05*t^1.6-3266.9*P^-2+0.08514*t^1.6*P^-2)

h=10^-2*(4.2263+1.3888E-08*t^3+0.0011975*P^1.5-2.7571E-12*t^3*P^1.5)

Pr=0.9022+5.4997E+08*t^-4-5.7702E-05*P^1.3+11671265*t^-4*P^1.3

Удельный объем и энтальпия пара (по "ВТИ"):

*! Диапазон слишком узкий по t

| t | P | v | i | P | v | i | P | v | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 | 80 | 0,0412 | 800,36 | 90 | 0,0362 | 797,27 | 100 | 0,0323 | 794,12 |
| 500 | 80 | 0,0426 | 812,21 | 90 | 0,0375 | 809,38 | 100 | 0,0335 | 806,51 |
| 520 | 80 | 0,044 | 823,92 | 90 | 0,0388 | 821,32 | 100 | 0,0346 | 818,68 |
| 540 | 80 | 0,0454 | 835,53 | 90 | 0,0401 | 833,12 | 100 | 0,0358 | 830,69 |
| 560 | 80 | 0,0467 | 847,06 | 90 | 0,0413 | 844,83 | 100 | 0,0369 | 842,57 |
| t | P | v | i | P | v | i |  |  |  |
| 480 | 110 | 0,029 | 790,92 | 120 | 0,0263 | 787,67 |  |  |  |
| 500 | 110 | 0,0301 | 803,59 | 120 | 0,0274 | 800,63 |  |  |  |
| 520 | 110 | 0,0312 | 816 | 120 | 0,0284 | 813,3 |  |  |  |
| 540 | 110 | 0,0323 | 828,22 | 120 | 0,0294 | 825,73 |  |  |  |
| 560 | 110 | 0,0334 | 840,29 | 120 | 0,0304 | 837,99 |  |  |  |

v=-0.019403+4.8514E-05*t+1.6275/P+0.0041143*t/P-3.2315E-08*t^2-6.4108*P^-2+1.9573E-05*t^2*P^-2

i=-668.635+2.7983*t+6079.63*P^-0.3-7.82279*t*P^-0.3-0.000981156*t^2-6561.11*P^-0.6+0.0120829*t^2*P^-0.6

t=15400.02-33659.2*P^-0.1-20.585*i+32.78166*P^-0.1*i+14168.16*P^-0.2+0.00648283*i^2-0.0139*P^-0.2*i^2

t=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*i^-1.3+22437.3*P*i^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*i^-2.6-177649*P^2*i^-2.6

* dY=0.2; диапазон по t широкий, по Р - от 80 до 120 ата, но в дальнейшем не помешает перепроверить.

Состав природного (Саратовского) газа в % по объему:

| CO2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | C5H12 | N2 | Qn | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 94 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 3,3 | 8560 | 0,765 |

Qn в ккал/нм3, Y в кг/нм3

Объемы воздуха и продуктов сгорания Саратовского газа при а=1:

| Vo | Vro2 | VoN2 | VoH2O | Vog |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,51 | 1,01 | 7,54 | 2,13 | 10,68 |

* Vo - теоретический (при а=1) V воздуха; Vro2 - CO2 и SO2; Vog - продуктов сгорания (Vg - полный объем продуктов сгорания)

* VoH2O посчитан без учета влаги в газообразном топливе